## Slide 1
Круглый стол «Состояние и перспектива развития технологий улавливания оксидов серы на ТЭС Российской Федерации»
Перспективы внедрения сероочистки на российских ТЭС ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПРИНЦИПЫ НДТ
д.т.н. профессор П.В. РОСЛЯКОВ
.
Москва, ВТИ, 28 февраля 2018 г.
НИУ

## Slide 2
СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СЕРООЧИСТКИ
НИУ
Стимулы:
природоохранная государственная политика;
законодательство (219-ФЗ), нормативы (НДТ);
экономические (финансирование за счет производителя; освобождение от платежей при внедрении НДТ);
штрафные санкции (увеличение платежей в 100 раз, невыдача КЭР);
социальные (интересы общества и государства).

## Slide 3
технологическое нормирование на принципах ндт
НИУ
ст.1 Федерального закона 7-ФЗ:
Наилучшая доступная технология - технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения.
Понятие "наилучшая доступная технология " (НДТ) подразумевает экономически доступные и экологически обоснованные приемы и методы, направленные на внедрение ресурсосберегающих и безотходных производств, технологическое перевооружение, постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием, формирование технологических основ устойчивого развития Российской Федерации.

## Slide 4
Утверждены «Методические рекомендации по определению технологии в качестве НДТ» на базе следующих критериев:
наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги;
экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации;
применение ресурсо- и энергосберегающих методов;
период внедрения;
промышленное внедрение этой технологии на одном и более объектах в РФ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
НИУ
Приказ № 665 от 31 марта 2015 года Министерством промышленности и торговли РФ

## Slide 5
НИУ
ИТС 38-2017. Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии
Задачи ИТС:
определить перечень маркерных (загрязняющих) веществ;
определить технологические показатели выбросов;
определить перечень НДТ для внедрения.

## Slide 6
ИТС 38-2017. ПЕРЕЧНИ МАРКЕРНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЫБРОСАХ КРУПНЫХ ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВОК
НИУ

## Slide 7
НИУ
Диапазон фактических значений выбросов SOx в атмосферу КТЭУ при сжигании твердого топлива
Тепловая мощность котлов, МВт | Массовая концентрация SOх в дымовых газах при О2 = 6 %, мг/нм3* | ГОСТ Р 50831-95
Котельные установки, введенные по проектам, утвержденным по 31.12.1981 |  | 
50-100 | 2000-5800 | 
более 100 до 300 | 2000-5800 | 2000-3400
более 300 | 2000-5800 | 2000-3000
Котельные установки, спроектированные после 01.01.1982 и введенные по 31.12.2000 |  | 
50-100 | 2000-4000 | 
более 100 до 300 | 2000-4000 | 2000-3400
более 300 | 2000-4000 | 2000-3000
Котельные установки, введенные с 01.01.2001 |  | 
50-100 | 1200-1400 | 
более 100 до 300 | 950-1400 | 700-1400
более 300 | 700-1200 | 700
Примечание - * При нормальных условиях (температура 0°С, давление 101,3 кПа). |  | 

## Slide 8
НИУ
Диапазон фактических значений выбросов SOx в атмосферу КТЭУ при сжигании жидкого топлива
Тепловая мощность котлов, МВт | Массовая концентрация SOх в дымовых газах при О2 = 6 %, мг/нм3* | ГОСТ Р 50831-95
Котельные установки, введенные по проектам, утвержденным по 31.12.1981 |  | 
50-100 | 2000-3400 | 
более 100 до 300 | 2000-3400 | 2000-3400
более 300 | 2000-3000 | 2000-3000
Котельные установки, спроектированные после 01.01.1982 и введенные по 31.12.2000 |  | 
50-100 | 700-3400 | 
более 100 до 300 | 700-3400 | 2000-3400
более 300 | 700-3000 | 2000-3000
Котельные установки, введенные с 01.01.2001 |  | 
50-100 | 700-1400 | 
более 100 до 300 | 700-1400 | 700-1400
более 300 | 700-1200 | 700
Примечание - * При нормальных условиях (температура 0°С, давление 101,3 кПа).сухой газ |  | 

## Slide 9
НИУ
Структура топливосжигающих установок ТЭС
Данные ООО «ЭНИН»

## Slide 11
НИУ
Технологические показатели НДТ КТЭУ при сжигании твердых топлив, мг/нм3 (температура 0С, давление 101,3 кПа, сухой газ, содержание кислорода 6 %)
Тепловая мощность водогрейных котлов, МВт | Паропроизводительность паровых котлов, т/час | Массовая концентрация SOх в дымовых газах | Фактические концентрации
Котельные установки, введенные по проектам, утвержденным по 31.12.1981 |  |  | 
от 50 до 100 | от 70 до 140 | 4000 | 2000-5800
более 100 до 300 | более 140 до 420 | 4000/5800* | 2000-5800
более 300 | более 420 | 4000/5800* | 2000-5800
Котельные установки, спроектированные после 01.01.1982 и введенные по 31.12.2000 |  |  | 
от 50 до 100 | от 70 до 140 | 3000 | 2000-4000
более 100 до 300 | более 140 до 420 | 3000/5800* | 2000-4000
более 300 | более 420 | 3000/5800* | 2000-4000
Котельные установки, введенные с 1 января 2001 г. |  |  | 
от 50 до 100 | от 70 до 140 | 1400 | 1200-1400
более 100 до 300 | более 140 до 420 | 1400 | 950-1400
более 300 | более 420 | 1200 | 700-1200

## Slide 12
НИУ
Технологические показатели НДТ КТЭУ при сжигании жидких топлив, мг/нм3 (температура 0С, давление 101,3 кПа, сухой газ, содержание кислорода для котельных установок - 6 %, для ГТУ – 15%)
Тепловая мощность водогрейных котлов, для ГТУ – электрическая мощность, МВт | Паропроизводительность паровых котлов, т/час | Массовая концентрация SOх в дымовых газах | Фактические концентрации
Котельные установки, введенные по проектам, утвержденным по 31.12.1981 |  |  | 
от 50 до 100 | от 70 до 140 | 3400 | 2000-5800
более 100 до 300 | более 140 до 420 | 3400 | 2000-5800
более 300 | более 420 | 3000 | 2000-5800
Котельные установки, спроектированные после 01.01.1982 и введенные по 31.12.2000 |  |  | 
от 50 до 100 | от 70 до 140 | 3400 | 700-3400
более 100 до 300 | более 140 до 420 | 3400 | 700-3400
более 300 | более 420 | 3000 | 700-3000
Котельные установки, введенные с 01.01.2001 |  |  | 
от 50 до 100 | от 70 до 140 | 1400 | 700-1400
более 100 до 300 | более 140 до 420 | 1200 | 700-1400
более 300 | более 420 | 1200 | 700-1200

## Slide 13
При сжигании твердого топлива:
НДТ 2.24 Использование топлива с низким содержанием серы.
При сжигании жидкого топлива:
НДТ 4.8 Использование топлива с низким содержанием серы или уменьшение доли сжигаемого мазута за счет сжигания газа.
Установки сероочистки дымовых газов в качестве НДТ снижения выбросов оксидов серы в ИТС 38-2017 не включены
НИУ
ИТС 38-2017. НДТ снижения выбросов оксидов серы SОx

## Slide 15
Перспективные требования для вновь вводимого оборудования
НИУ
Виды выбросов (при α=1,4), мг/м3 | Действующие ТЭС в России | Страна ЕС (норматив) | Лучшие достигнутые мировые результаты
SO2 | 700÷5000 | 200 | 60÷100

## Slide 16
Показатели удельных выбросов SOx (мг/нм3), регламентированные в РФ, РБ, РК, ЕС и Гётеборгском протоколе для новых котлов, работающих на твёрдом топливе; при О2 = 6 % (до 31.12. 2019 г. - присоединение к Протоколу; к 2034 году – переход действующих предприятий на уровень требований Протокола).
Chart: 
| Гётеборгский протокол | Директива № 2010-75-ЕС (min) | Директива № 2010-75-ЕС (max) | Республика Беларусь; СТБ 1626.1-2006 | Российская Федерация; ГОСТ 55173-2012 | Республика Казахстан; ПП РК от 14.12.2007 № 1232
Тепловая мощность котла: более 300 МВт | 150 | 150 | 200 | 200 | 700 | 780

## Slide 17: ТРЕБУЕМАЯ СТЕПЕНЬ СЕРООЧИСТКИ ДЛЯ УГЛЕЙ, СЖИГАЕМЫХ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЭС
Месторождение и марка угля | Исходная концентрация SO2, г/нм3 | Степень очистки, % (до содержания 150 мг/нм3 )
Экибастузский | 2,06 | 92,72
Донецкий АШ | 4,22 | 96,45
Кузнецкий, Д | 0,93 | 83,87
Берёзовский, 2Б | 0,51 | 70,59
Назаровский, 2Б | 0,68 | 77,94
Каннский, 2Б | 1,07 | 85,98
Интинский, Д,ДР | 7,43 | 97,98

## Slide 18
в настоящее время за рубежом широко используются в основном мокро-сухие и мокрые методы сероочистки дымовых газов;
высокая степень десульфуризации газов (до 90-99%);
конечным продуктом является товарный гипс или удобрения;
в установках мокрой сероочистки происходит дополнительная пылеочистка дымовых газов от летучей золы (содержание золы менее 20 мг/м3).
Данные технологии не вошли в перечень НДТ в ИТС 38-2017 по причине их отсутствия на российских ТЭС.
НИУ
ЗАРУБЕЖНЫЕ НДТ СНИЖЕНИЯ ОКСИДОВ СЕРЫ

## Slide 19
НИУ
Технологии снижения выбросов SOх при сжигании углей, подлежащие рассмотрению
Технология | Потенциальное сокращение выбросов, % | Применимость |  | Внедрение на действующих объектах | Перекрестные эффекты, ограничение применимости
 |  | Новые установки | Существую- щие установки |  | 
Упрощенная мокро – сухая очистка | 50 – 60 | Возможно | Возможно | Нет | Остатки, подлежащие захоронению. Снижение общего КПД котельной установки Применима только при использовании в качестве золоуловителя электрофильтра или рукавного фильтра. Побочный продукт мокро-сухой сероочистки (сульфидно-сульфатная смесь) может быть использован при производстве цемента, гипсокартонных изделий, минеральных удобрений, в технологиях грануляции золошлаков и др.
Использование скруббера Вентури по двойному щелочному способу | 50 | Возможно | Возможно | Нет | Применима при низкой концентрации твердых частиц в дымовых газах

## Slide 20
УПРОЩЕННАЯ МОКРО-СУХАЯ СЕРООЧИСТКА Е – SOх
Подача известкового молока в форкамеру электрофильтра (перед ЗУ)
Эффективность 50 – 55%
Форкамера

## Slide 21
РЕАКТОР МОКРО-СУХОЙ СЕРООЧИСТКИ
Тонкодисперсное разбрызгивание создают путём использования пневмомеханических форсунок, рабочей средой в которых служит сжатый воздух или перегретый пар. Для приготовления известковой суспензии применяют негашёную СаО или гашёную известь Са(ОН)2.

## Slide 22
НИУ
СЕРООЧИСТКА ГАЗОВ В МОКРЫХ ЗУ
ηЗУ ≥ 98%; ηSOX = 30-50%
ηЗУ ≥ 98%; ηSOX до 75-80%

## Slide 23
МОКРО-СУХАЯ СЕРООЧИСТКА С ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ИНЕРТНОЙ МАССОЙ «NID» (ALSTOM)
(Харанорская и Черепетская ГРЭС)
НИУ

## Slide 24
НИУ
Технологии снижения выбросов SOх при сжигании углей, подлежащие рассмотрению
Технология | Потенциальное сокращение выбросов, % | Применимость |  | Промышлен-ное внедрение на действующих объектах | Перекрестные эффекты, ограничение применимости
 |  | Новые установки | Существую- щие установки |  | 
Мокрая известковая или известняковая сероочистка | 94 - 96 | Ограничено | Ограничено | Нет | Обеспечивает дополнительное снижение выбросов мелких твердых частиц. Повышаются выбросы CO2, и сбросы сточных вод. Из-за высокой стоимости процесса мокрой очистки, технология подходит только для крупных энергетических установок.
Аммиачно- сульфатная технология сероочистки | 99 | Возможно | Возможно | Нет | Получение товарного продукта – сульфата аммония. Дополнительная очистка дымовых газов от золы на 10-15%. Технология окупается за счет продажи товарного продукта, при наличии рынка сбыта

## Slide 25
МОКРАЯ СЕРООЧИСТКА
НИУ
1 – котел; 2 – золоуловитель; 3 – теплообменник; 4 – сепаратор

## Slide 26
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАДИРНИ ДЛЯ ВЫБРОСА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
НИУ
В результате внедрения комплекса первичных и вторичных мероприятий содержание вредных примесей в уходящих газах составляет: NOx  150-200 мг/м3; SOx  150-200 мг/м3; зола  10-20 мг/м3
Котел
СКР
ЭФ
Мокрая сероочистка
Ввод газов в градирню

## Slide 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НИУ
в настоящее время в России пока отсутствуют какие-либо серьезные стимулы для внедрения сероочистки на действующих ТЭС;
технологические показатели в ИТС 38-2018 «закрепляют» технологическое и «экологическое» отставание российской теплоэнергетики и не способствуют проведение коренной модернизации;
к настоящему времени в основном решены вопросы научно-технического обеспечения природоохранных технологий и создана база для модернизации действующего оборудования и ввод в эксплуатацию новых экологически чистых энергоблоков и котлов;
внедрение современных установок сероочистки позволит практически решить проблему ограничения загрязнения атмосферного воздуха оксидами серы;

## Slide 28
некоторые технологии сероочистки технологии способны приносить прибыль за счет коммерческого использования конечных продуктов (гипс, удобрения);
внедрение этих технологий потребует модернизации российских ТЭС и соответствующих крупных инвестиций;
для эффективного внедрения сероочистки на российских ТЭС необходимо разработать готовые серийные установки и систему подготовки персонала;
на действующих котельных установках небольшой мощности, оснащенных мокрыми ЗУ с трубой Вентури, целесообразно использовать воду от выщелачивания золы или использовать раствор извести;
для котлов, оснащенных электрофильтрами, при требуемой степени сероочистки до 50%, целесообразно использовать упрощенную мокро-сухую сероочистку с подачей суспензии в форкамеру электрофильтра;
НИУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 29
технологию с циркулирующей инертной массой (NID) целесообразно использовать на котлах с ЭФ или рукавными фильтрами при требуемой степени сероочистки более 50-60%;
мокрая сероочистка целесообразна на новых крупных блоках, работающих на базовых нагрузках, при наличии гарантированного сбыта получаемого побочного продукта (гипса, удобрений);
период перехода на НДТ определен в 14 лет до 2032 г., поэтому необходима разработка следующей редакции ИТС 38, учитывающей современные научно-технические достижения;
процесс внедрения сероочистки может быть относительно ускорен в результате присоединения РФ к Гётеборгскому Протоколу.
НИУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 30
НИУ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
КОНТАКТЫ:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14, НИУ "МЭИ"
Руководитель отдела Парогенераторостроения, д.т.н., профессор
Росляков Павел Васильевич
RoslyakovPV@mpei.ru; 7 (495) 362-79-01